SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

SEMINAR

Podvodna sučelja za ronioce

Karlo Fodor

Voditelj: Nikola Mišković

Zagreb, mjesec, godina

Sadržaj

1.	Uvod	1

2.	Ručna računala	3

3.	Integrirana podvodna računala	5

5.	Podvodna kučišta	8

6.	Unakrsna analiza podvodnih sučelja	11

7.	Zaključak	13

8.	Literatura	14

9.	Sažetak	15

- UVOD

Ronioci se pod vodom susreću sa svakojakim opasnostima i rizicima koja otežavaju rad pod vodom I dovode ronioce u opasnost. Jedna neočekivana opasnost je promjena percipiranja vremena koja je izraženija kod početnika jer podmorje je drugačije od kopna i zbog gomile novih informacija naš mozak percipira da vrijeme sporije teće. Zatim, sljedeći problem se javlja iz istog razloga, gubljenje pažnje je česta pojava, ronioc obraća više vremena na okolinu nego na opremu koja ga održana na životu u toj ekstremnoj okolini.

Kada se spuštamo na veće dubine uočit ćemo još problema; jedan od njih je ronilačko pijanstvo ili narkoza. Već na petnaest metara dubine, u krvi se otopi dovoljno dušika da, kao što neki ronioci opisuju, imamo osječaj da smo popili dva martinija na prazan želudac. Osim što narušava koncentraciju, pijanstvo onemogućuje računanje vremena provedenog u dubini.

Zbog otapanja plinova u krvi na velikim dubinama može doći do još nekih problema, kao što je dekompresijska bolest. Da ne bi osoba oboljela od te bolesti, mora se paziti na dekompresijski režim. Taj režim određuje na koji način I kojom brzinom se izranja, te dubine na kojima se i koliko zadržava. Ni profesionalni ronioci ne mogu to zapamtiti, što zbog utjecaja pijanstva, a drugi razlog je što postoji zasebni režim za svaku dubinu u ovisnosti o vremenu.

U vodama koje imaju jake struje, teško je pratiti gdje se nalazimo u odnosu na početni položaj, taj je problem izraženiji u otvorenim vodama, jer spas kod izrona je plovilo za koje moramo znati gdje je.

Kada stručnjaci odlaze na veće dubine od rekreacijski dopuštenih susreću se sa još jednim velikim problemom, a to je otrovnost kisika I jaka dušična narkoza, I ono se rješava sa posebnim smjesama kisika i dušika i helija, koja se zovu nitrox, helix I trimix, I dovod tih plinova mora se uključiti u određenom trenutku.

Opremu je izrazito važno redovito provjeravati tijekom urona jer boca mora zadržavati dovoljno zraka za zaron do željene dubine I za povratak koji vremenski dulje traje, a ne smije se ni zaboraviti da na većem pritisku troši se I više zraka jer je jače komprimiran.

Postoji puno pravila kod ronjenja, kao što je niz ispita za ronilačku dozvolu, obavezno ronjenje u paru, roni se dubine do koje smije manje stručni ronioc, vođa tima ronioca mora imati položeni ispit za vođu, itd. ali opasnosti I dalje postoje. Izbjegavanje tih opasnosti nije lako, pogotovo jer sposobnost razmišljanja oduzeta je u vodi, pa nam očito trebaju neka pomagala. U početku su postojale ronilačke tablice, koje se još koriste, ali nisu dovoljne, jer ako ih se ronioc sjeti pročitati, lako može pogriješiti, pogotovo ako nije dobro uvježban. Očito je da postoji potreba za lako prijenosnim računalima, koje imaju signalizaciju i niz senzora na temelju kojih da donesu odluku i dojave roniocu.

2.RUČNA RAČUNALA

Ručna računala razvila su se iz ronilačkih satova. Oni izgledaju kao obični satovi, osim što su otporni na visoki tlak i vodonepropusni su te imaju pomični prsten sa kojim se označuje vrijeme urona u vodu i omogućuje lako mjerenje vremena provedenog pod vodom i nije potrebno preračunavanje ni pamćenje vremena urona, a neki imaju i dubinomjer.

Ručna računala imaju različite opcije: sva imaju mjerenje vremena urona, dok na nekima ronioc sam označuje vrijeme početka, a na drugima postoji automatska detekcija. Dubinomjer je isto jedna obvezna opcija, ali hoće li se dubinomjer sam namjestiti ako je jezero planinsko ili može li se uopće namjestiti za tako nešto, mogućnost je kvalitetnijih uređaja. Česta opcija je i termometar, iako ne prekopotrbna. Za zahtjevnije korisnike postoji opcija GPS pračenja koja radi sa bovom. Vjerojatno najvažnija mogućnost je signalizacije ronioca za dekompresijski režim, ono dojavljuje roniocu, najčešće zvučnom signalizacijom ukoliko ronioc prebrzo izranja, kad mora i koliko stajati radi dekompresije.  Neki uređaji mogu se zatim spojiti na drugo računalo i prenijeti sve podatke na računalo koje zatim program obradi i podaci se zatim mogu analizirati za daljnje urone ili kalibraciju ručnog računala. Za one koji koriste nitrox ili neku drugu smjesu plinova treba postojati opcija koja omogućuje promjenu režima ronjenja za tu određenu smjesu. Još jedna zanimljiva opcija je senzor za tlak plina u boci, često je taj senzor bežično spojen na ručno računalo i podatke iz toga senzora koristi za dekompresijski režim. Ronioci koji žele roniti više puta na dan, moraju paziti da njihov uređaj pamti urone i da može preračunati vrijeme čekanja između ronjenja i dekompresijski režim uzastopnog ronjenja koji često može biti stroži od prvotnog.

Postoje mnoge visokotehnološke opcije u tim računalima, ali prilikom kupovine takvog računala ne smije se zaboraviti I na sitne detalje, kao što su dostupnost tipki sa ronilačkim rukavicama, ili može li se meni listati blagim udarcima prsta po rubovima. Pozadinsko osvjetljenje ekrana isto dobro dođe na velikim dubinama gdje prodire manje svjetlosti.

Ne koriste sva ručna računala iste algoritme za dekompresijske režime, neki su stroži na većim dubinama, a neki na manjim, neki su općenito blaži ili stroži, dok postoje i oni skuplji koji se mogu sami namještati.

Ugrađivanje različitih opcija u ta mala računala, zajedno sa razvojem pratećih softwarea za analizu podataka te kučišta koja mogu izdržati pritiske koje nalazimo na sto, tristo metara dubine pa i dublje ostavili su danak na cijeni, jer može se postaviti paralela sa cijenama prijenosnih računala.

Neke marke u ponudi su: Aeris, ScubaPro, Oceanic, Mares, Hollis, Tusa…

- INTEGRIRARA PODVODNA RAČUNALA

Postoje i još jedna ronilačka računala, jedna od njih su integrirana podvodna računala. Ona su spojena na bocu sa zrakom i vise na crijevu.

Opcije uključene u ta računala ista su opcijama na ručnim računalima iako nema potrebne za posebnim senzorom na boci te bežičnim spajanjem jer sva imaju taj senzor u sebi.

- PODVODNA KUČIŠTA

U današnje vrijeme dostupna je razna napredna tehnologija, kao što su pametni telefoni, tableti, fotoaparati i kamere, ali rijetko koja od ovih tehnologija može se smoćiti, još rjeđe neki uređaji mogu ići do nekoliko metara dubine. Ako ih želimo koristiti na većim dubinama, trebaju nam posebna kučišta.

Ali trebamo biti svjesni da voda vrlo dobro izlolira radio valove, to znači da wifi, Bluetooth, ni telefonski signal nisu dostupni pod vodom. Potom, koriste se dvije vrste ekrana na dodir, rezistivni rade na pritisak, pa mogu raditi i u vodi, dok kapacitivni ne mogu i potrebna je naprednija tehnologija da bi se to omogućilo.

Reakreativni fotoaparati za ronjenje izdrže do 5-10 metara dubine bez kučišta, ali imaju I kučišta sa kojima izdrže do 40 metara. Profesionalnije verzije fotoaparata, mogu izdržati preko 60 metara, ali trebaju I dodatni blic, jer već na dubini od 5 metara počinje se gubiti crvena boja,  a na dubini od 40-50 metara izgubi se i zadnja zelena ili plava boja pa je potrebno dovesti dodatno osvjetljenje.

Slično pravilo vrijedi i za kamere, iako češće mogu na veće dubine, ali s obzirom da su konstantno upaljene, i treba dodatno osvjetljenje, sa svojim napajanjem može zauzimati mnogo mjesta i imati veliku težinu, a opet proizvođači pokušavaju osigurati i neutralnu plovnost.

Neki fotoaparati i kamere namjenjeni za podvodni rad imaju igrađene senzore za tlak, ali ne nude software koji bi mogao analizirati te podatke, dok ih mogu koristiti za namještanje boja fotografije ili snimke. Ta opcija očito nije moguća kod mobitela i tableta zbog nedostatka senzora.

Pametni telefoni i tableti često zamjenjuju fotoaparate pa su proizvođači u poslijednje vrijeme počeli proizvoditi kučišta I za njih. Bilo kakve bežične veze koje rade na principu radio valova ne mogu se koristiti, osim ako kučište ima površinsku bovu sa potrebnim uređajima na njoj.

5. UNAKRSNA ANALIZA PODVODNIH SUČELJA

Integrirana podvodna sučelja i ručna sučelja vrlo su slična, oboje imaju slične mogućnosti, ali integrirana sučelja nemaju potrebu za dodatnim senzorom na boci ni popratnim odašiljačem ni prijemnikom, što čini ručna sučelja sa tom opcijom vrlo skupima. Još jedna prednost integriranih sučelja je veći ekran I općenito veće kučište u koje ne mora ići tako malo računalo kao u ručna sučelja pa je time i jeftinije. Dok, prednost ručnog sučelja je u prenosivosti i veličini, neki modeli mogu se nositi i kao sat, ali mogu se koristiti i kod ronjenja na dah. Iako integrirana ne moraju biti priključena na dovod zraka, s obzirom da su jako nepraktična kod ronjenja na dah, ni ne podržavaju tu opciju.

Kučišta za tablete i pametne telephone ne daju nikakve dodatne mogućnosti uređaju, a senzori na njima nisu dovoljni da bi roniocima dali podatke presudne za boravljenje pod vodom, tako da jedine opcije koje nude pod vodom su fotografiranje, snimanje i možda neka aplikacija koja daje relevantne podatke vezane uz podvodnu faunu i floru ili prikaz ronilačke tablice.

6. ZAKLJUČAK

Ručna sučelja vrlo su praktična i imaju mnoge opcije, ali za njih se treba izdati mnogo novaca, dok integrirana sučelja za istu sumu novaca mogu dati više opcija. Što je bolje, ne može se definirati, više je stvar vlastite preferencije. Prosječnom korisniku bilo koja od navedenih mogućnosti dobro dođe, osim mogućnost praćenja dekompresijskog režima za smjese (nitrox, trimix, heliox) jer ta ronjenja ionako rade samo profesionalni ronioci. Unošenje pametnog telefona u kučištu može se objasniti za fotografiranje, prosječni korisnik sigurno neće trebati unositi tablet. Fotoaparati i kamere rjeđe se koriste na kopnu, ali u vodi definitivno su u prednosti jer imaju opcije za rad pod vodom.

7. LITERATURA

8. SAŽETAK